OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w 5 pomieszczeniach sanitarnych Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie.

Załączniki: rzuty parteru i piętra, przedmiar robót

Parter - Pomieszczenie nr 1:

1.1 Roboty budowlane

- skucie posadzki z lastrico, skucie płytek ceramicznych ściennych,

- wyburzenie ściany działowej z cegły pomiędzy pomieszczeniami sanitariatu
 i magazynu,

- wykucie istniejących drzwi do sanitariatu,

- montaż ścianki z płyt gipsowo kartonowych w celu osadzenia nowych drzwi,

- zamontowanie drzwi o wymiarach 90 x 200 z kratką wentylacyjną do nowo utworzonego pomieszczenia sanitariatu,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby na ścianach i suficie,

- obudowa płytami gipsowo kartonowymi wymienionych pionów kan. sanitarnej,

- wykonanie tynków z gładzi szpachlowej gr. 3 mm na ścianach i suficie,

- gruntowanie podłoży,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  z folii polietylenowej na posadzce,

- wykonanie warstwy wyrównawczej po posadzki  z zaprawy cementowej grub. 2 cm oraz gruntowanie posadzki,

- ułożenie płytek gresowych na posadzce,

- ułożenie płytek ceramicznych ściennych do wysokości 1,80 cm,

- malowanie ścian i sufitu dwukrotnie  farbami akrylowymi,

- wywóz materiału z rozbiórki

1.2 Roboty instalacji sanitarnych

- Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej

- Demontaż istniejącej armatury sanitarnej i montaż nowych urządzeń wraz z ich nowymi przyłączami: 1 miski ustępowej typu kompakt, montaż pisuaru i umywalki
 z baterią.

1.3 Roboty instalacji elektrycznej

- Demontaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych oraz montaż nowej instalacji elektrycznej podtynkowo wraz z osprzętem,

- Montaż nowej oprawy oświetleniowej hermetycznej na suficie.

Parter  - Pomieszczenie nr 2

2.1 Roboty budowlane

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby na ścianach i suficie,

- wykonanie tynków z gładzi szpachlowej gr. 3 mm na ścianach i suficie

- gruntowanie podłoży

- malowanie ścian i sufitu dwukrotnie  farbami akrylowymi,

2.2 Roboty instalacji sanitarnych

- Montaż umywalki wraz z baterią i poziomami.

2.3 Roboty instalacji elektrycznej

- Demontaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych oraz montaż nowej instalacji elektrycznej podtynkowo wraz z osprzętem

- Montaż nowej oprawy oświetleniowej sufitowej hermetycznej.

- Montaż bojlera elektrycznego 60 l. do podgrzewania wody w pom. nr 1, nr 2, nr 3

Parter - Pomieszczenie nr 3

3.1 Roboty budowlane

- skucie posadzki , skucie płytek ceramicznych ściennych,

- wykucie istniejących drzwi do sanitariatu,

- zamontowanie drzwi o wymiarach 80 x 200 z kratką wentylacyjną ,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby na ścianach i suficie,

- wykonanie tynków z gładzi szpachlowej gr. 3 mm na ścianach i suficie,

- gruntowanie podłoży,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  z folii polietylenowej na posadzce,

- wykonanie warstwy wyrównawczej po posadzki  z zaprawy cementowej grub. 2 cm oraz gruntowanie posadzki,

- ułożenie płytek gresowych na posadzce,

- ułożenie płytek ceramicznych ściennych do wysokości 1,80 cm,

- malowanie ścian i sufitu dwukrotnie  farbami akrylowymi,

3.2 roboty instalacji sanitarnych

- Wymiana: ustępu na ustęp typu compact i umywalki z baterią

- Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem nowych urządzeń

3.3 Roboty instalacji elektrycznej

- Demontaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych oraz montaż nowej instalacji elektrycznej podtynkowo wraz z osprzętem

- Montaż nowej  oprawy oświetleniowej sufitowej hermetycznej

Piętro - Pomieszczenie nr 4

4.1 Roboty budowlane

- skucie posadzki, skucie płytek ceramicznych ściennych,

- wykucie istniejących drzwi do sanitariatu,

- zamontowanie drzwi o wymiarach 80 x 200 z kratką wentylacyjną ,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby na ścianach i suficie,

- wykonanie tynków z gładzi szpachlowej gr. 3 mm na ścianach i suficie,

- gruntowanie podłoży,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  z folii polietylenowej na posadzce,

- wykonanie warstwy wyrównawczej po posadzki  z zaprawy cementowej grub. 2 cm oraz gruntowanie posadzki,

- ułożenie płytek gresowych na posadzce,

- ułożenie płytek ceramicznych ściennych do wysokości 1,80 cm,

- malowanie ścian i sufitu dwukrotnie  farbami akrylowymi,

4.2 roboty instalacji sanitarnych

- Wymiana: ustępu na ustęp typu compact i umywalki z baterią,

- Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem nowych urządzeń.

4.3 Roboty instalacji elektrycznej

- Demontaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych oraz montaż nowej instalacji elektrycznej podtynkowo wraz z osprzętem,

- Montaż nowej  oprawy oświetleniowej sufitowej hermetycznej.

Piętro - Pomieszczenie nr 5

5.1 Roboty budowlane

- skucie posadzki z lastrico, skucie płytek ceramicznych ściennych,

- wykucie istniejących drzwi do sanitariatu,

- zamontowanie drzwi o wymiarach 80 x 200 z kratką wentylacyjną ,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby na ścianach i suficie,

- wykonanie tynków z gładzi szpachlowej gr. 3 mm na ścianach i suficie,

- gruntowanie podłoży,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  z folii polietylenowej na posadzce,

- wykonanie warstwy wyrównawczej po posadzki  z zaprawy cementowej grub. 2 cm oraz gruntowanie posadzki,

- ułożenie płytek gresowych na posadzce,

- ułożenie płytek ceramicznych ściennych do wysokości 1,80 cm,

- malowanie ścian i sufitu dwukrotnie  farbami akrylowymi,

5.2 Roboty instalacji sanitarnych

- Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej

- Demontaż istniejącej armatury sanitarnej i montaż nowych urządzeń wraz z ich nowymi przyłączami: natrysku o wym. 90x90 z brodzikiem i baterią oraz umywalki 
z baterią

5.3 Roboty instalacji elektrycznej

- Demontaż instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych oraz montaż nowej instalacji elektrycznej podtynkowo wraz z osprzętem,

- Montaż nowej oprawy oświetleniowej hermetycznej na suficie.

- Montaż istniejącego bojlera elektrycznego 80 l. do podgrzewania wody, przeniesionego z pom. nr 6.

Piętro - Pomieszczenie nr 6

6.1 Roboty instalacji sanitarnych

- Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej

6.2 Roboty instalacji elektrycznej

- Demontaż istniejącego bojlera elektrycznego i montaż w pom. nr 5

- Montaż  bojlera elektrycznego 60 l. do podgrzewania wody.

Piętro - Pomieszczenie nr 7

- Demontaż i montaż zlewozmywaka dwukomorowego z szafką i z baterią oraz podłączeniem,

- Licowanie ściany nad zlewozmywakiem ( pas o pow. około 1 m2).

Ponadto należy wykonać :

Korytarz parter-wymiana pionu kanalizacji sanitarnej

Piwnica- wymiana pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej